## Slide 1
软硬件协同量化：由多指数输入统一到节点尺度
软件侧仅预量化 A_local；硬件侧完成多源装配、尺度确定与整数 LU
1 软件侧预量化
每个消去树节点的本地贡献独立编码
2 硬件侧在线装配
多 source 指数对齐、映射累加并确定 node-scale
3 节点内整数计算
统一指数后执行 pivot、LU、TRSM 与 GEMM
A_local（浮点本地贡献）
e_local = ceil(log2(max|A| / Q_use))
q_local = round(A_local / 2^e_local)
Q_use = 2^27 - 1
DDR：S_format (q_local, e_local)
本地贡献 source
(q_local, e_local)
子节点 update source
(q_child, e_child)
e_asm = max(e_local, e_child, ...)
q_aligned = round_shift(q_src, e_asm - e_s)
acc(i,j) += q_aligned [int64 + map_table]
e_n = e_asm + ceil(log2(max|acc| / Q_use)) → M_format
M_format Front：x ≈ q_x × 2^e_n
HPU + ATU：主元选择 / 行交换
SFU：panel LU / TRSM
TPU：GEMM / Schur update
L → QF_format update → S_format
三种数据格式
S_format
x ≈ q_s × 2^e_s；装配 source 自带指数
M_format
x ≈ q_x × 2^e_n；单个 node 统一指数
QF_format
l ≈ m / 2^F；保存 L 中的乘子
设计要点与硬件收益
• 全流程无需浮点矩阵计算核
• node 内统一指数，避免反复对齐
• int32 数据通路 + int64 装配累加器
• 预留 3~4 bit 保护位，降低溢出风险
当前原型的适用边界
• e_asm 取最大指数，小尺度项可能右移丢失
• 面向动态范围受控、非强病态测试矩阵
• 重点统计：align_drop / max_shift / saturation